__________________________________________                                                                                                            ЭЛ – 2

(наименование организации, предприятия)

__________________________________________

Свидетельство о регистрации № ______________           Заказчик: _____________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.           Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________             Адрес: _______________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.            Дата проведения измерений:  «____»______________ 200__   г.

# ПРОТОКОЛ  № ____

проверки наличия цепи между заземлёнными установками

и элементами заземлённой установки

# Климатические условия при проведении проверки

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель проверки (испытаний)

_________________________________________________________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):

- Результаты проверки:

| № п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | Количество проверенных элементов | R перех. измеренное, (Ом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Проверена целостность проводников заземления и зануления, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434 визуальным осмотром, надёжность сварных соединений– ударом молотка.

Примечание: при приёмосдаточных испытаниях и для целей сертификации проверяются переходные сопротивления контактных соединений защитных проводников, непрерывность которых измерением параметров цепи «фаза-нуль» проверить невозможно (например, проводники основной системы уравнивания потенциалов).

- Проверки проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Выводы:

Заключение:

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям)